PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.	W nawiązaniu do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie proponowanego przez naszą firmę rozwiązania równoważnego. Otóż zgodnie z zapisami przygotowanej przez Państwo SIWZ z dnia 20. kwietnia 2015r., dotyczącej „Budowy Stacji Uzdatniania Wody w m.Wichowo gm. Lipno", w tym szczególnie pkt. 3.2 projektu budowlanego stanowiącego załącznik do SIWZ, gdzie zapisano, iż „projektuje się fundamenty z betonu B20 zbrojone stalą 34GS i 18G2 o rzucie w kształcie koła o średnicy 500 cm i wysokości 120 cm. Rysunek nie podaje sposobu zamocowania zbiornika do fundamentu. Szczegół ten należy uzupełnić po otrzymaniu dokumentacji technicznej od wybranego przez Inwestora dostawcy zbiornika" - informujemy, iż proponowane przez naszą firmę rozwiązanie w zakresie realizacji zbiorników stalowych na wodę pitną stanowi rozwiązanie równoważne.

Przypominamy, iż powołanie się w punkcie 2.2 „Zbiorniki wyrównawcze wody" bezpośrednio na producenta zbiorników „Zaprojektowano typowe walcowe zbiorniki stalowe Metalchem na fundamencie żelbetowym" jest niezgodnie z PZP, albowiem może skutkować ograniczeniem zasad uczciwej konkurencji, dlatego też należy ten zapis traktować jedynie, jako wytyczną techniczno-jakościową, która dopuszcza zastosowanie innych materiałów, wyrobów lub urządzeń - równoważnych o parametrach nie gorszych niż przywołane w dokumentacji projektowej.

Poniżej zestawienie cech zbiorników wyszczególnionych w Państwa projekcie oraz proponowanego przez naszą firmę rozwiązania równoważnego.

| L.p. | PROJEKT | PROPONOWANE ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność nominalna V nom.=100m3 | Pojemność nominalna Vnom.=106m3 |
| 2 | Średnica nominalna Dn=4,50m | Średnica nominalna Dn=4,58m |
| 3 | Wysokość czynna walczaka hw=6.00m | Wysokość czynna walczaka hw=6.45m |
| 4 | Wysokość całkowita Hc 7,54m | Wysokość całkowita Hc 6,70m |
| 5. | Powierzchnie zbiornika: wewnętrzna - brak informacji w projekcie. | Powierzchnie zbiornika: wewnętrzna membrana EPDM z atestem PZH dla wody pitnej. |
| 6. | Zewnętrzna powierzchnia - izolacja termiczna z wełny mineralnej o gr. 10cm + blacha aluminiowa. | Zewnętrzna powierzchnia - izolacja termiczna z wełny mineralnej o gr. 10cm + blacha aluminiowa. |
| 7. | Fundament żelbetowy o średnicy zewnętrznej 0 500cm i grubości 120cm. | Fundament żelbetowy o średnicy zewnętrznej 0 500cm i grubości 120cm. |
| 8. | Połączenie funkcjonalnie rurociągami technologicznymi zgodnie z rysunkiem zał. nr 6 (zbiorniki wyrównawcze). | Połączenie funkcjonalnie rurociągami technologicznymi zgodnie z rysunkiem zał. nr 6 (zbiorniki wyrównawcze). |
| 9. | Poj. martwa, poj. p.poż., poj. chlorowania, poj. niedoboru, poj. ster. - zgodnie z rysunkiem zał. 6 (zbiorniki wyrównawcze). | Poj. martwa, poj. p.poż., poj. chlorowania, poj. niedoboru, poj. ster. - zgodnie z rysunkiem zał. 6 (zbiorniki wyrównawcze). |

Ad 1. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące stwierdzenia równoważności zbiorników retencyjnych podajemy parametry zbiorników stalowych, których Inwestor wymaga od oferentów, a które nie dotyczą tylko pojemności, króćców i atestu.

Parametry te to:

·	Grubość dna zbiornika – 6mm

·	Grubość płaszcza zbiornika – 5mm

·	Grubość dachu zbiornika – 4mm

·	Obręcze wzmacniające – C80

·	Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne – farba Branthocorrux z atestem do kontaktu z wodą pitną

·	Drabiny wewnętrzne i zewnętrzne – ocynkowane

·	Ocieplenie – wełna mineralna 10mm

·	Płaszcz zewnętrzny – elewacja – blacha aluminiowa

Spełnienie tych parametrów jest warunkiem niezbędnym, w przeciwnym razie Inwestor pozostałby bez wpływu na konstrukcję zbiornika.