PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Proszę o skorygowanie obmiaru w pozycji 36 d.2 "Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu - jest 2437.28 szt . Naszym zdaniem powinno być cztery razy więcej przy założeniu 4 kołków na m2.

Odp.: w pozycji kosztorysowej 36 d.2 należy przyjąć 6 szt. dybli na 1m2 – prawidłowa ilość obmiaru : 14 623,68 szt.

- W kosztorysie nakładczym podano technologię BSO jako tynk mineralny malowany farbą akrylową. Producenci systemów ociepleniowych nie zalecają malowania tynków mineralnych farbą akrylową - zalecane są farby silikatowe i silikonowe. Proszę o potwierdzenie lub zmianę technologii.

Odp.: należy zastosować farby silikatowe lub silikonowe wg kolorystyki jak w dokumentacji

- Proszę o określenie parametrów pap termozgrzewalnych ?

Odp.: Jako papę izolacyjną zastosować papę podkładową zgrzewalną z osnową z welonu z włókien szklanych o gramaturze 60 g/m2. Jako papę nawierzchniową zastosować papę termozgrzewalną grubości 5,2 mm z masy z bitumem modyfikowanym SBS z włóknami poliestrowymi 250 g/m2.

- Pozycja kosztorysu nr 36 – mocowanie mechaniczne płyt styropianowych w pozycji widnieje ilość  2437,28 szt. co daje 1 szt./m2 powierzchni docieplenia , z opisu wynika iż ma to być 6-12 szt. łączników. Ile sztuk należy przyjąć w tej pozycji i jaką ilość ująć w kosztorysie.

Odp.: w pozycji kosztorysowej 36 d.2 należy przyjąć 6 szt. dybli na 1m2 – prawidłowa ilość obmiaru : 14 623,68 szt.

- Czy oferent przygotowując kosztorys do oferty może zmieniać nakłady R, M, S, czy załączony kosztorys będzie służył tylko do rozliczenia z wykonawcą, czy kosztorysy ofertowe będą analizowane i porównywane ze sobą , będą podstawą do odrzucenia oferty i zatrzymania wadium. ( nakłady ujęte w katalogach często nie są adekwatne do rzeczywistych ilości zużytych materiałów, kosztów jednostkowych robocizny i wykorzystanego sprzętu )

Odp.: do oferty należy dołączyć kosztorys opracowany metodą szczegółową, w celu umożliwienia prawidłowej oceny ofert wszystkie elementy RMS danej pozycji muszą być zachowane jak w kosztorysie nakładczym z wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w formie odpowiedzi do ww. postępowania przetargowego.

- W SIWZ rozdział IX pkt. 2 podpunkt 2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż ile miesięcy przed terminem składania ofert.

Odp.: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.