Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 170657C Wichowo - Popowo

na odcinku od km 0+000 do km 0+200

| L.p. | Symbol specyfikacji | Asortyment i rodzaj robót | J.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. NAWIERZCHNIA |
| 1. | D.04.04.04 | Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5. Warstwa kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Km 0+00-0+119 119*5,2+/5,2*5,2/2*2=646 | m2 | 646 |  |  |
| 2. | D.04.04.04 | Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5. Warstwa kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Km 0+119 - 0+200 81*3,5=283,5 | m2 | 283,5 |  |  |
| 3. | D.04.04.04 | Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 na poszerzeniu obostronnie po 0,85 mb. Warstwa kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 2*0,85*81=137,7 | m2 | 137,7 |  |  |
| 4. | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar poz. 3 | m2 | 137,7 |  |  |
| 5. | D.04.01.01 | Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Głębokość koryta 30 cm, kategoria gruntu V-VI. Obmiar poz. 3 | m2 | 137,7 |  |  |
| 6. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne, kategoria gruntu II-VI. Obmiar poz. 3 | m2 | 137,7 |  |  |
| 7. | D.04.01.01 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI. 41*5,2=213,2 | m2 | 213,2 |  |  |
| 8. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie , kategoria gruntu II-VI. Obmiar poz. 7 | m2 | 213,2 |  |  |
| 9. | D.04.04.04 | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar poz. 7 | m2 | 213,2 |  |  |
| 10 | D.04.08.01 | Wykonanie w-wy profilowej z mieszanki mineralno – bitumicznej BA o grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm, (75 kg/m2). 200*5+/5*5/2*2=1025 | m2 | 1025 |  |  |
| 11 | D.05.03.09 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową. Grysy z kamienia twardego o wymiarach 8/11mm. Obmiar poz. 10 | m2 | 1025 |  |  |
| II. ZJAZDY |
| 1. | D.05.02.00 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5. Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. 5*4=20*3szt=60 | m2 | 60 |  |  |
| 2. | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar poz. 1 | m2 | 60 |  |  |
| 3. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI. Obmiar poz. 1 | m2 | 60 |  |  |
| 4. | D.04.01.01 | Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdu, wykonywane mechanicznie, głębokość 25 cm, kat. gruntu II-VI. Obmiar poz. 1 | m2 | 60 |  |  |
| III. PRZEPUSTY |
| 1. | Kalkulacja własna | Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu fi 315 mm z rur PCV wraz z robotami ziemnymi. Elementy przepustu – ławy fundamentowe żwirowe. /3+9/*0,3*0,4=1,44 | m3 | 1,44 |  |  |
| 2. | Kalkulacja własna | Przebudowa przepustu rurowego na skrzyżowaniu w km 0+002. Elementy przepustu – rury PCV o śred. 315. | m | 3 |  |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Przebudowa przepustu rurowego w km 0+119; rozebrać z rur fi 110, przebudować na PCV fi 315, podłączenie do istniejącej studni melioracyjnej. | m | 9 |  |  |
| 4. | Kalkulacja własna | Elementy przepustu – ścianki czołowe dla rur o śred. 315 mm w km 0+002 strona lewa. | szt | 1 |  |  |
| 5. | D.06.02.01a | Przepusty na zjazdach fi 300mm z rur HDPE wraz z robotami ziemnymi. Elementy przepustu – ławy fundamentowe żwirowe 3 szt po 6,0 mb | m3 | 2,1 |  |  |
| 6. | D.06.02.01a | Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu – rury HDPE o śred. 30 cm. 3 szt po 6,0 m | m | 18 |  |  |
| IV. CHODNIKI |
| 1. | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu C12/16. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30X100 na ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej. | m | 91 |  |  |
| IV. POBOCZA I ODTWORZENIE ROWÓW |
| 1. | D.06.04.01 | Odtworzenie rowów przydrożnych z nadaniem formy trapezowej 1:1,5; szerokości dna 40 cm i głębokości do 40 cm. Strona lewa km 0+104 – 0+200=96 i strona prawa km 0+103 – 0+200-97 | m | 193 |  |  |
| 2. | D.06.03.01 | Pobocza – ścinka poboczy wraz z uzupełnieniem. Strona prawa w km 0+000 – 0+103= 103*1,2=123,6 Strona lewa i prawa w km 0+107 – 0+200=93*1*2=186 | m2 | 309,6 |  |  |
| V. OZNAKOWANIE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |
| 1. | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe o powierzchni ponad 0,3 m2, tarcza znaku II generacji. A-7 = 2 szt T-1 = 1 szt | szt | 3 |  |  |
| 2. | D.07.02.01 | Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych. | szt | 2 |  |  |
| 3. | D.07.05.01 | Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur o rozstawie słupków z rur śred.60 mm co 2 m. w km 0+060 | m | 8 |  |  |
| Razem: | ................................... |
| Podatek VAT 23% | ................................... |
| Ogółem: | .................................. |

Podpisano

......................................................................

(upełnomocniony przedstawiciel)

........................................................................					                                                        (data)