Lipno 7 września 2012 r.

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) - dalej ustawa Pzp lub Pzp, uprzejmie informuję, iż zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dalej SIWZ lub Specyfikacja, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:

„Remont drogi gminnej w miejscowości Piątki długości 1,161 km”

poprzez:

- Wykreślenie zapisu "pochodzenia metamorficznego":

- Dodanie w pkt 6.2. "Badania przed przystąpieniem do robót" specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Specyfikacji zapisu o treści:

UWAGA:Wymagania normowe w SST dotyczące wykonania podbudowy tłuczniowej rozszerza się o badanie plastyczności drobnych frakcji ze względu na wypadki uplastycznienia się niektórych podbudów z kruszyw po nasączeniu ich wodą

Wymagania plastyczności kruszy

| Własności | Kruszywo łamane | Badania w-normy |
| --- | --- | --- |
| Plastyczność frakcji przechodzącej przez sito 0,42 mm: % nie więcej niż: Granica płynności % nie więcej niż Wskaźnik plastyczności | 25 4 | PN-B-04481:1988 |

- Dodanie w pkt 6.3.,,Badania w czasie robót" specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót D-04.04.02.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 
Specyfikacji ppkt 6.3.6. o treści, jak w pkt 2 powyżej.

- Zmiana terminu otwarcia ofert z 7 września na 14 września 2012 roku. Pozostałe zapisy bez zmian.

Wójt Gminy

Andrzej Piotr Szychulski