PYTANIA I ODPOWIEDZI III

- Na dachu są cztery wywietrzniki grawitacyjne. Prosimy o podanie ich średnicy?

Ad.1.	Trzy wywietrzaki dachowe w hali pokazane są na rysunku w części budowlanej projektu i opisane ɸ 150 mm (podano już w poprzednim zapytaniu).

- Prosimy Zamawiającego o informacje - gdzie zlokalizowana jest czerpnią powietrza o wymiarach 40 x 40cm i 40 cm nad posadzką o której mowa w dokumentacji projektowej?

Ad 2.Czerpnia powietrza poza zakresem.

- Prosimy o informację w temacie wentylatora do mechanicznej wymiany powietrza - gdzie się znajduje i jakie są jego dane techniczne?

Ad.3.W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano czwarty wywietrzak dachowy ɸ 150 mm (jak w hali) i wentylator osiowy mechaniczny ɸ 400 mm zlokalizowany po lewej stronie wejścia i 40 cm nad posadzką. Włącznik wentylatora przy drzwiach na zewnątrz budynku.

4.	Zgodnie z pkt 7.1.3 Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. m.in.:

7.1.3.1 Kierownik Budowy - musi posiadać, co najmniej 5 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy stacji uzdatniania wody lub pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej.

7.1.3.2.Kierownik robót budowlanych musi posiadać, co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika robót budowlanych/budowy z zakresu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy stacji uzdatniania wody

Z uwagi na wielostronne zadania wykonywane przez Wykonawcę (oczyszczalnie, pompownie, stacje uzdatniania wody) wnosimy o zmianę zapisów na:

Kierownik Budowy - musi posiadać, co najmniej 5 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie na jednym zadaniu z zakresu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy stacji uzdatniania wody lub pełniąc funkcję kierownika budowy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej.

7.1.3.2.Kierownik robót budowlanych musi posiadać, co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) pełniąc funkcję kierownika robót budowlanych/budowy w tym doświadczenie na jednym zadaniu z zakresu budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy stacji uzdatniania wody.

Ad.4. Nie wyrażamy zgody na zmianę proponowanego zapisu.

- Z uwagi na czas niezbędny do przygotowania konkurencyjnej oferty cenowej - wnosimy o zmianę składania terminu ofert na dzień 08-05-2015 roku

Ad.5. Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 08-05.2015 do godziny 10:00. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.