SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia:	Budowa drogi gminnej nr 170523C  Krzyżówki – Ostrowite od km 0 + 019 do km 3 + 083 gmina Lipno.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lipno, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie

87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 29

tel. (0-54) 288 62 22

fax. (0-54) 287 27 48

www.bip.lipno.nowoczesnagmina.pl

e-mail: rpirg@op.pl

godziny urzędowania:  7:15 – 15:15

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Nr 170523C  Krzyżówki – Ostrowite na odcinku od km 0+019 do km 3+083 o długości 3083,3 m. poprzez wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągu pieszego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca droga w miejscowości Krzyżówki - Ostrowite posiada nawierzchnię nieutwardzoną gruntową , bez uregulowanych poboczy. Zamówienie zostanie dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Początek inwestycji zlokalizowany jest na granicy pasa drogowego drogi krajowej 67 w miejscowości Krzyżówki zaś koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2724 C Kłokock-Złowody-Szpiegowo w miejscowości Ostrowite. W dokumentacji technicznej przedmiot inwestycji występuje pod nazwą „Budowa drogi nr 170523C  Krzyżówki – Ostrowite”.

  - Zakres opracowania obejmuje:

    - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej;

    - Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej;

    - Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

- Dla projektowanej drogi gminnej przyjęto następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi – „L” (lokalna),

- Istniejąca i przewidywana kategoria ruchu – ruch bardzo lekki KR1,

- Prędkość projektowa -  Vp = 30 km/h,

- Jezdnia o szerokości 5,00 m,

- Szerokość poboczy gruntowych - 0,75 m;

- Spadek poprzeczny jezdni - i = 2%;

- Spadek poprzeczny poboczy - i = 6%;

- Szerokość zatoki autobusowej - 3,0 m;

- Szerokość chodników - 2,0 m;

- Obciążenie projektowane - 115 kN/oś

- Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

  - Warstwa ścieralna z BA gr.4 cm;

  - Warstwa wiążąca z BA gr.4 cm;

  - Podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego gr. 20 cm.

  - Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm.

  - Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- Do gospodarstw:

  - warstwa ścieralna z BA - 4cm

  - podbudowa z kruszywa łamanego -14 cm

  - warstwa odcinająca z piasku -10 cm

  - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Na pola:

    - podbudowa z kruszywa łamanego -14 cm

    - warstwa odcinająca z piasku -10 cm

    - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja zatoki autobusowej i zjazdu w ciągu chodnika:

  - kostka brukowa typu STAROBRUK

  - podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

  - podbudowa z betonu C15/20 - 15cm

  - warstwa odcinająca z piasku - 10cm

  - profilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Konstrukcja chodnika:

  - kostka brukowa typu HOLAND - 8cm

  - podsypka cementowo - piaskowa - 3cm

  - warstwa odcinająca z piasku - 10cm

  - sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe.

- Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe nadanie spadków poprzecznych i podłużnych. Projekt przewiduje wykonanie robót konserwujących na istniejących rowach. Na odcinku od km 3+006,60 do km 3+083,30 projekt przewiduje wykonanie odcinka krytego rowu

- Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót do wykonania określa dołączony do SIWZ przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna a także projekt wykonawczy, którego oryginał znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Każdy z wykonawców zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu i uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowych uzgodnień. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi.

- Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- Urządzenie terenu budowy,

- Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie go z kompetentnymi jednostkami oraz oznakowanie terenu budowy,

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- Demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- Podniesienie do poziomu niwelety drogi uzbrojenia sieci wodociągowej (obudowy zasuw na przyłączach wodociągowych do nieruchomości),

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie trasy w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- Odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Cenę ryczałtową traktować należy, jako stałą i niezmienną.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy limit środków finansowych, które przeznaczono na realizację zamówienia względnie, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Zastrzega sobie również możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia stosownie do posiadanych na ten cel środków finansowych.

- Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg.

IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia całości wykonania robót: do dnia 30.10. 2011 r.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.

- wykonawca musi wykazać,  iż w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał drogowe roboty budowlane o łącznej wartości 10 mln PLN w tym robót bitumicznych o łącznej wartości 5 mln PLN,

- wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownika budowy posiadającego wyższe wykształcenie budowlane w specjalności drogowej i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

- wykonawca musi dysponować niezbędnym potencjałem technicznym tj.

- otaczarką własna do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności nie mniejszej niż 100MG/h wyposażoną w automatyczny dozownik stabilizatora i możliwością podgrzewania kruszywa. Lokalizacja wytwórni musi zapewnić spełnienie wymagań technologicznych określonych w dokumentacji projektowej a w szczególności przewóz masy bitumicznej w czasie nie dłuższym niż 2 godziny.

- układarką mas bitumicznych.

- dwoma walcami stalowymi statycznymi, dwoma walcami wibracyjnymi  ciężkimi i jednym walcem ogumionym.

  - Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- posiadanie bankowego potwierdzenia o dostępie do środków finansowych dla zapewnienia finansowania inwestycji w kwocie min. 2,5 mln. PLN

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość 2,5 mln PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (pzp).

    - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

    - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

- Kosztorys ofertowy - (sporządzony wg przedmiaru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ.

- Wzór umowy

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

- Wykaz wykonanych robót budowlanych drogowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o łącznej wartości 10 mln PLN w tym robót bitumicznych o łącznej wartości 5 mln PLN z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru, itp.) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Do wykazu kadry muszą być dołączone kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i dokument stwierdzający jego przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa - wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

- W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- Potwierdzenie wystawione przez bank o dostępności środków w kwocie min 2,5 mln. PLN

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na min 2,5 mln PLN

- Wykaz podwykonawców - wzór stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

- Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem",

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- Muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

- Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- Musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- Oświadczenia i dokumenty w przypadku składania oferty wspólnej muszą być złożone w następujący sposób:

  - dokumenty, takie jak:

    - oferta,

    - wykaz kadry kierowniczej (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

    - wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

    - dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - oświadczenia i dokumenty, takie jak:

- oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

XI. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)

XII. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości   50.000,00 PLN Słownie (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

  - W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku  formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie   kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2  ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.).

- W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego 411500 1780 1217 8003 5058 0000 Kredyt Bank S.A. Filia 3 w Lipnie Odział we Włocławku  (decyduje data uznania wpłaty na koncie Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument wadium należy dołączyć do oferty.

        - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

        - Oferta, do której nie będzie dołączone wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez  jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawców.

        - Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone w momencie podpisania przez niego umowy oraz wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

        - Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści:

          - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- dokładne określenie przedmiotu postępowania,

- kwotę zobowiązania,

- termin ważności,

- klauzule dodatkowe np. nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu.

  - Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.

.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

XV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

- Pisemnej,

- Faksem,

- Drogą elektroniczną

  - Forma pisemna wymagana jest do:

- Złożenia oferty wraz z załącznikami,

- Powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,

- Uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

- Złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, emailem) do Zamawiającego o przesłanie papierowej wersji, SIWZ. We wniosku należy podać:

- Nazwę i adres Wykonawcy,

- Nr telefonu i faksu, email,

- Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,

- Określenie sposobu przekazania wersji papierowej SIWZ (pocztą, pocztą elektroniczną).

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Lipno pok. 201 w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: inwestycje.rpirg@op.pl.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej: www.bip.lipno.nowoczesnagmina.pl zakładka Przetargi.

- Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a informację o zmianie treści SIWZ zamieści na w/w stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnienia: mgr Grzegorza Koszczkę, tel 054 288 62 22

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Wykonawca  może złożyć na dane zamówienie tylko jedną ofertę.

- Przedstawiona oferta  musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i warunkami niniejszej specyfikacji oraz napisana w języku polskim ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze,

- oferta (wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami) winna być trwale  złączona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotów gospodarczych, wymienionych we właściwym rejestrze przedsiębiorców lub osoby, posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo to musi być integralną częścią oferty,

- oferta musi zawierać:

- Nazwę firmy, dokładny adres Wykonawcy i datę sporządzenia oferty,

- Wszystkie zapisane strony oferty muszą być parafowane przez podpisujących ofertę i ponumerowane. Obowiązek parafowania dotyczy również wszystkich miejsc, w których Wykonawca naniósł zmiany,

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert ) i złożyć w siedzibie zamawiającego;

- Koperta powinna być zaadresowana: Gmina Lipno ul. Mickiewicza 29  87-600 Lipno i oznaczona „Oferta w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 170523C  Krzyżówki – Ostrowite od km 0+019 do km 3+083 gmina Lipno”. Koperta powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

- ewentualne kserokopie dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę pod rygorem nie zaliczenia do zestawu dokumentów wymaganych w specyfikacji,

- dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

- załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych załączników nie dotyczy  Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”,

- wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- Zmiana / wycofanie oferty:

- Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- Pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w pkt 16 ppkt 6 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            - Oferty należy składać w pokoju nr 108 (sekretariat) w siedzibie Zamawiającego do dnia 25 maja 2011r. do godz. 10:00.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

            - Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25 maja 2011 r. o godz. 10:15 w sali nr 113 w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na jego pisemny wniosek, informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ich ceny.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty, które wpłyną na wskazany adres w wyznaczonym terminie, zostaną otwarte w obecności wykonawców.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty oznaczone „WYCOFANIE”.

Otwarcie kopert odbędzie się jawnie w obecności wykonawców.

Przed rozpoczęciem otwierania kopert, obecni wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa na liście obecności, podając imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa (firmy) i podpis.

W części jawnej przetargu zamawiający odczytuje nazwę i adres wykonawcy oraz zaoferowaną cenę.

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty powinna zostać obliczona według formularza „Przedmiar robót” stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kosztorys ofertowy może być opracowany i złożony w formie kosztorysu uproszczonego, przygotowanego w oparciu o komputerowy program kosztorysowy, lub może być sporządzony i obliczony metodą tradycyjną.

Kosztorys ofertowy musi uwzględniać wszystkie dane wyszczególnione w wierszach i kolumnach „Przedmiaru robót” stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz musi zawierać ceny jednostkowe dla poszczególnych jednostek przedmiaru robót.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty, przemnażając ilość jednostek w danej pozycji kosztorysu ofertowego przez cenę jednostkową, następnie dodając wartości netto, bez VAT, poszczególnych elementów kosztorysu ofertowego, a na końcu dodaje wartość VAT. Tak wyliczoną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z 23% podatkiem VAT) wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena wskazana w ofercie będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

- Zasady korekt i omyłek:

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

- Jeśli wystąpi rozbieżność pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie – ważna będzie cena wyrażona słownie, o ile cena wyrażona słownie nie wynika z załączonego formularza cenowego.

XIX. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT:

    - Kryteria wyboru ofert.

Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nieodrzuconych.

    - Kryteria oceny ofert.

Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie (wagi):

- cena brutto –  100%

Ocena ofert będzie dokonana wg poniższej zasady:

Najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:

cena brutto oferty z najniższą ceną

C=                                                                   x 100

cena brutto oferty badanej

- Zasady wyboru ofert

Wybrana będzie oferta, która odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji oraz uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg powyższego wzoru.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców przesyłając informację listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) bezpośrednio na adres siedziby każdego Wykonawcy oraz zamieści informację o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie tj. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.lipno.nowoczesnagmina.pl

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pk-cie 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, Pzp.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej z następujących form:

  - Pieniądzu,

  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

  - Gwarancjach bankowych,

  - Gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego: 411500 1780 1217 8003 5058 0000 Kredyt Bank S.A. Filia 3 w Lipnie Odział we Włocławku

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, jakości zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona najpóźniej w 15-tym dniu po upływie terminu gwarancji, jakości.

XXII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

      - Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze, który stanowi załącznik nr 6.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

    - Zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy;

    - Przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac;

    - Zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:

      - warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających, na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy,

      - wystąpienia robót dodatkowych,

      - przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.,

      - działania siły wyższej,

        - Zmiana  zasad finansowania zamówienia;

          - Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez  Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1.	Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3.	W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3)	odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4.	W przypadku:

1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2)	10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - Strona WWW.

8.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.	Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.	Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13.	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15.	Kopię odwołania Zamawiający:

1)	przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2)	zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17.	Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.	Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20.	Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

      - Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- - wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

      - Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

      - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

      - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

- Druki do wypełnienia:

  - formularz ofertowy (zał. nr 1)

  - oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 (zał. nr 2)

  - wykaz kadry kierowniczej (zał. nr 3)

  - wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 4)

  - wykaz podwykonawców (zał. nr 5)

  - wykaz maszyn i urządzeń (zał nr 6)

  - projekt umowy (zał. nr 7)

- Przedmiar robót (zał. nr 8)

- Specyfikacje techniczne (zał. Nr 9)

- Projekt budowlany- opis techniczny, rysunki, plan orientacyjny

Lipno 29 kwietnia 2011 r.

ZATWIERDZAM: